tájékoztató

# többlakásos épületek lakásainak

# mellékvízmérŐvel történŐ ellátásáról

1.)	A mérősítés feltételei:

-	A mellékmérő(k) beépítése előtt tervrajzot, illetve műszaki leírást kell készíteni.

-	Az ingatlankezelő, a lakásszövetkezet vagy a társasház lakóközösségeinek írásos hozzájárulását is be kell szerezni a mellékvízmérő felszereléséhez.

-	A mérőhelyek úgy kerüljenek kialakításra, hogy a mérőleolvasás, javítás és csere céljából bármikor hozzáférhető legyen. (Ez azt jelenti, hogy nyitható ajtón keresztül lehessen a mérőt leolvasni, szükség esetén cserélni és ne pl. a "strang" akna, oldalnyílásait lezáró burkoló elemek leszerelésével.)

-	A lakások mérősítését úgy kell elvégezni, hogy a mérősítés minden vízvételi helyet érintsen. Amennyiben a vízvezeték kialakítása olyan, hogy ez egy mérővel nem oldható meg, úgy több mérő felszerelését kell az elkülönített vízhasználóknak vállalni.

Ha az ingatlankezelő közös hőközpontjáról távmelegvízzel ellátott lakások melegvizének mérése nem történik meg, akkor az ingatlankezelő továbbra is átalánydíj formájában számlázza az egyének felé a melegvíz víz- és csatornadíját, valamint a felmelegítés díját.

A FEJÉRVÍZ ZRt azt javasolja, hogy távmelegvíz ellátás esetén is történjen meg a melegvíz mérése, mivel a vízfogyasztás 40-50 %-a a melegvíz felhasználásból adódik, annak elmaradása esetén a vízfelhasználás tényleges mérését csak félig oldották meg a hidegvíz fogyasztás mérésére vízmérőt felszereltetett elkülönített vízhasználók.

A lakásokon belüli bármilyen rendszerű melegvíz előállítása esetén csak a lakásba bemenő vizet kell mérni. Minden egyéb esetben (a házak alagsorában elhelyezett hőcserélővel való melegvíz előállítás, stb.) a lakások melegvíz fogyasztását is mérni

-	A mérősítést igénylőknek vállalniuk kell a mérősítés összes költségét.

-	A mérőhely lakásonkénti kialakítását a lakóközösség bármely, garanciát adó szakiparossal vagy szervezettel elvégeztetheti. A kivitelezőnek a mérőhely kialakítására vonatkozó elképzelését Székesfehérváron a Műszaki ügyfélszolgálaton, vidéken az illetékes üzemmérnökségen egyeztetni kell. A mérőhely kialakítása csak ennek megfelelően történhet!

Ezt követően a mérőhely átmenetileg úgy is kialakítható, hogy a vízmérő helyére a társaságunk által biztosított passzdarab kerül elhelyezésre.

-	A mellékvízmérő elé minden esetben golyós csapot kell beszerelni. Ennek helyettesítésére nem fogadható el a lakás vízvezeték-rendszerébe máshol beépített elzáró szerelvény. 
(A golyós csap elhagyása a mérőcserét lehetetlenítheti el. A nyolc évenként kötelező hitelesítés miatti mérőcsere elmaradása esetén a lakás (stb.) fogyasztása a bekötési vízmérő számláján jelenik meg!

-	A vízmérőhely kialakítását és a megfelelő mérő beépítését garanciát vállaló szakember is elvégezheti, de a védőzárak (plombák) felhelyezését és az üzembe helyezést csak a szolgáltató végezheti el.

-	A mérőhelyek kialakítása után a közös képviselő értesítésére a szolgáltató a mérősítést igénylők egyedi megrendelésére a vízmérőket felszereli. A szerelés elvégzésének feltétele a szerelési díj előzetes, egy összegben történő befizetése.

A vízmérőt a FEJÉRVÍZ ZRt. biztosítja, de az igénylő is beszerezheti.

Ez utóbbi esetben:

- a vízmérő beépítési hossza:	NA 13-as átmérőnél 110 mm,

NA 20-as átmérőnél 130 mm,

-	A mérősítést megrendelő igénylőknek (elkülönített vízhasználóknak) vállalniuk kell, hogy a mérő leolvasásához, cseréjéhez a lakások mérőhelyeit hozzáférhetően tartják és ilyen célból a lakásba való bejutást biztosítják.

-	A beépített vízmérő(k) kiszerelése tilos!

Ennek betartására a szolgáltató műanyag védőzárakat, plombákat alkalmaz, melyek megbontása, megsértése a tilalom megszegését jelenti.

2.)	A mellékvízmérők felszerelése után a főmérőn (bekötési vízmérőn) mért - mellékvízmérők mennyiségével csökkentett - fogyasztás díját az épület üzemeltetője (ingatlankezelő vagy lakásszövetkezet), illetve társasház esetében a lakóközösség, mint a „bekötési vízmérő szerinti felhasználó” fizeti.

E vízdíj tartalmazza a nem mérősített lakások vízdíját, a közösségi vízvételi helyeken lévő vízfogyasztás, illetve a főmérő utáni, a lakóközösség tulajdonában lévő vezetékszakaszon az esetlegesen csőtörésekből elfolyt vízmennyiség árát.

Az elkülönített vízhasználók tudomásul veszik, hogy a mérősítés miatti esetleges nyomáscsökkenésért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a műanyagcsöves belső vízellátó rendszereken a meghibásodások a mérősítés után várhatóan gyakoribbak lesznek. Ezért a műanyagrendszereken a FEJÉRVÍZ ZRt. a mérősítést nem javasolja.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a zárt tartályos, nyomással működő WC-öblítő vízlengést idéz elő, mely a vízmérőn oda-vissza irányú mozgást okoz. Ilyen öblítőtartálynál ez elkerülhetetlen, de a vízmérő ekkor is a valós fogyasztást méri. (Bár nem a vízmérősítéshez tartozik, megjegyezzük, hogy a házgyári lakások 1/2"-os belső vezetékrendszere a SCHELL szelepes WC-öblítőn valóban kielégítő működését nem teszi lehetővé.)

A mérősített lakások tulajdonosai és használói kötelezettséget vállalnak arra, hogy a lakásukban elhelyezett vízmérő működését rendszeresen figyelemmel kísérik, s amennyiben rendellenes működést vagy egyéb hibát észlelnek, úgy azt a szolgáltató felé azonnal jelzik.

3.)	A mellékvízmérővel ellátott lakás tulajdonosának külön megállapodásban vállalnia kell, hogy a főmérő (bekötési vízmérő) után a közösséget terhelő fenti vízfogyasztásra eső részét megfizeti. (Ez azt is feltételezi, hogy amennyiben az egy főmérővel rendelkező épület, vagy lépcsőház nem minden lakásába szerelnek fel mellékvízmérőt, akkor a főmérőn mért és a mellékvízmérők mennyiségével csökkentett fogyasztást szét kell osztani a lakóközösségnek a méretlen lakások fogyasztására és közösségi fogyasztásra.)

A lakások mellékvízmérőin mért fogyasztást a szolgáltató közvetlenül a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének számlázza ki, mint elkülönített vízhasználónak.

A fentiek szerint a főmérő (bekötési vízmérő) és mellékvízmérő közötti különbözet után járó víz- és csatornadíj fizetéséért a lakóközösség egyetemlegesen felel. E vízdíj befizetésének elmaradása esetén a FEJÉRVÍZ ZRt. polgári peres úton követeli a térítést a lakásszövetkezettől, illetve a társasház közös képviselőjétől.

4.)	A főmérők (bekötési vízmérők) és a mellékvízmérők leolvasása és a vízfogyasztás számlázása féléves ciklusokban történik. A leolvasáshoz közös mérőhelyre, illetve a mellékvízmérők leolvasásához a lakásokba való bejutást a lakóközösségnek, illetve a lakások tulajdonosának, használójának biztosítani kell. A víz- és csatornadíj számlát a mellékvízmérők után a lakás tulajdonosának, illetve használójának, a főmérő és mellékvízmérők különbözetéről a víz- és csatornadíj számlát a közös képviselőnek küldi ki a szolgáltató. A félévenkénti számla kiegyenlítése a felhasználók igénye és a helyi lehetőségek szerint történhet csekken, átutalással vagy pénztári befizetéssel.

5.)	A főmérő (bekötési vízmérő) elhelyezésére szolgáló fogyasztói hely állagának megóvásával kapcsolatos felhasználói kötelezettség az ingatlankezelőt, a lakásszövetkezetet, illetve a közös képviselőt, míg a lakásokban kialakított vízmérőhely megóvásának kötelezettsége a lakás tulajdonosokat terheli a 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet és a 2011. évi CCIX. Törvény értelmében.

6.)	A főmérő cseréjekor készült jegyzőkönyv igazolására az ingatlankezelő, a lakásszövetkezet, vagy a lakóközösség közös képviselője jogosult.

7.)	A lakásokat ellátó víz- és csatornavezeték rendszer a főmérő után változatlanul a lakóközösség egyéni, vagy közös tulajdonát képezi, illetve az ingatlankezelő kezelésében van, így ezen vezetékrendszerek karbantartásáért, üzemeltetéséért, illetve ezek meghibásodásából eredő károkért - ideértve a vízelfolyásból eredő többlet költségeket és károkozásokat is - is ők felelnek.

8.)	A lakásokban felszerelt vízmérők karbantartása (beleértve az időszakos cseréje, hitelesítése, javítása is) az elkülönített vízhasználó feladata.

9.)	A vízmérő hitelességéről a FEJÉRVÍZ ZRt. nyilvántartást vezet, melynek alapján a csere szükségességéről, illetve annak idejéről írásban értesíti a felhasználót.

Ha a csere elmaradása miatt a vízmérő elveszti hitelességét, arra számlát kiállítani nem lehet, az adott vízmennyiség a bekötési vízmérőre készített számlában jelenik meg.

10.)	A vízmérőn a hibaelhárítást az elkülönült vízhasználó jelzésére a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi, ennek költségét az elkülönített vízhasználó fizeti, ha a felszerelést illetve cserét külső szakember végezte, illetve a FEJÉRVÍZ ZRt. szerelése esetén a hitelesség (szerelés) évét követő két naptári év letelte után.

11.)	A vízmérő, illetve a szerelés meghibásodása által okozott kárért a szerelést végző felel, ha az nem róható fel a vízhasználónak.

12.)	A lakás tulajdonosa köteles biztosítani a lakásba történő bejutást a vízmérő ellenőrzésének, cseréjének céljából.

13.)	A mellékvízmérő(k) felszerelésekor a FEJÉRVÍZ ZRt. a lakás tulajdonosával, illetve az elkülönített vízhasználókal mellékszolgáltatási szerződést köt, illetve a vízmérő(k)ről jegyzőkönyvet állít ki.

14.)	A Szolgáltató jogosult a rendszeres helyszíni ellenőrzésre, illetve a szerződés felmondására az üzletszabályzatban rögzítettek alapján.

15.)	Értelmezési vázlat: