###### TÁJÉKOZTATÓ

szennyvíz-közcsatorna hálózatba bekötött ingatlanok kerti vagy udvari

vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról

Azokon az ingatlanokon, melyeket a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötöttek, az öntözési, illetve haszonállat tartási célú, vízfogyasztás elkülönítése céljából az udvari, kerti megcsapoló helyeken, ahol nem keletkezik a szennyvízcsatornába bocsátandó szennyvíz – a továbbiakban kerti csap –, locsolóvízmérő, mellékmérő felszerelésére van lehetőség.

A FEJÉRVÍZ ZRt. javasolja a felhasználónak, hogy várható öntözővíz igényének ismeretében tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy a mellékvízmérő egyszeri beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e részére.

- A locsolóvíz-mérők felszerelésének feltételei:

Locsolóvíz-mérő csak az öntözési illetve haszonállat tartási célú vízhasználatnak a bekötési mérőn mért fogyasztástól való elkülönítésére szerelhető fel.

Locsolóvíz-mérőt kizárólag azon az ingatlanon lehet felszerelni, amely ingatlan rendelkezik szennyvízcsatorna-bekötéssel.

Locsolómérő kizárólag olyan épületen kívüli vízhasználatok mérésére telepíthető, melyekből nem keletkezik szennyvíz.

- Locsolóvíz-mérő felszerelésének műszaki követelményei:

A locsolómérő beépítéséhez műszaki leírás és tervrajz szükséges.

Aknában, illetve más mérési helyen történő elhelyezés esetén:

A locsolóvíz-mérő a bekötési mérő aknájába vagy más erre a célra létesített aknába vagy mérési helyen abban az esetben helyezhető el, ha a mellékmérőt követő használati vezetéken nincs olyan fogyasztási hely, melyről a szennyvízcsatornába bocsátandó szennyvíz keletkezhet. Ezt a szolgáltató már üzemelő belső hálózatnál a fogyasztási helyek ellenőrzésével-, új vezetéknél nyíltárkos szemrevételezéssel ellenőrzi.

Amennyiben a fogyasztó biztosítja a locsolóvíz-mérőt, az csak akkor fogadható el, ha hitelesítését elvégezték, származását a fogyasztó számlával vagy más okirattal igazolni tudja. A locsolóvíz-mérő elé minden esetben fagytalanítós golyóscsapot, illetve víztelenítésre alkalmas szerelvényt kérünk beépíteni a cserélhetőség, illetve a téli víztelenítés végett.

Dobozos locsolóvíz-mérő beépítése esetén:

A kerti csap mellékvízmérővel való felszerelése a terepszint felett közvetlenül a kifolyócsap előtt történhet. A mérőhelyet előzetes helyszíni szemle után lehet elkészíteni. A locsolóvíz-mérőt a FEJÉRVÍZ ZRt. által gyártott – a vízmérő merevségét és védelmét szolgáló – mérőhelybe lehet beépíteni. A dobozos locsolóvíz-mérő felszerelését a felhasználó által kialakított helyre, kizárólag a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi megrendelés alapján, az előleg befizetése után. A dobozos locsolómérő felszereléséhez nem szükséges terv.

- Elszámolás a locsolóvíz-mérőn történő fogyasztás után:

A locsolóvíz-mérő csak a mérésügyi előírások betartása esetén alkalmas víz- és csatornadíj elszámolásra. Ennek megfelelően a vízmérőt a mérésügyi előírások szerint 8 évente hitelesíteni kell, melynek költségeit a felhasználó viseli.

A hitelesítés miatti vízmérőcserét a FEJÉRVÍZ ZRt., de külső szakember is elvégezheti, a védőzár felszerelését (plombálást) és a csere utáni üzembe helyezést csak a szolgáltató végezheti el.

A locsolóvíz-mérő felszerelésekor a FEJÉRVÍZ ZRt. a felhasználóval elkülönített locsolási vízhasználatra vonatkozóan kiegészíti a közszolgáltatási szerződést.

- Egyéb feltételek:

A locsolóvíz-mérő megóvása, téliesítése a felhasználó feladata. A mérőeszköz meghibásodása – megáll, elfagy a vízmérő –, rongálódása és az ez által kiömlő vízből adódó kár a felhasználót terheli. A locsolóvíz-mérő téli víztelenítését és tavaszi üzembe helyezését társaságunk megrendelés esetén, előzetes időpont egyeztetés után, térítés ellenében elvégzi.

A víztelenítés a vízmérő leszerelésével, a benne lévő víz kiürítésével történik. Ennek hiányában a vízmérő elfagyhat. A víztelenítés folyamata után a vízmérőt visszaszereljük, plombáljuk. Amennyiben a felhasználó az elfagyás-veszélyes időszak lejárta előtt visszanyitja a rendszert, az elfagyásból eredő költségek a felhasználót terhelik.

|  | FEJÉRVÍZ ZRt. |
| --- | --- |

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem:

Felhasználási hely címe: ……………………………………………………………….

…………………………, ………. év ……………….. hó ………. nap

|  | ………………………………………. felhasználó |
| --- | --- |

# Text boxes

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.

Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598